## Slide 1: 主要内容
研究背景与意义
研究现状与挑战
研究内容
总结与展望
Notes: 首先呢是研究背景与意义

## Slide 2: 研究背景与意义
光刻热点
集成电路制造的关键环节——光刻热点检测
  光刻热点
    集成电路中存在短路、断路等缺陷的版图区域
  现有的光刻热点检测技术
    光刻仿真
    模式识别
    机器学习
非光刻热点
光刻热点检测是提高集成电路
良品率的必要手段
Notes: 其中集成电路制造的一个关键环节是光刻热点检测，光刻热点是集成电路版图中的短路、断路等区域。现有的光刻热点检测技术有光刻仿真、模式识别和机器学习。其中光刻热点检测是提高集成电路良品率的必要手段。

## Slide 3: 研究背景与意义
光刻热点检测面临的技术难题
  特征提取难
    现有的特征提取技术很难提取到
    版图的关键信息
  热点检测技术性能不完善
    光刻仿真：计算复杂度大、耗时长
    模式识别：难以识别未知的版图
    机器学习：训练数据集体量小
  原始数据隐私程度高
    各芯片厂商的版图设计保密性极高，
    原始数据很难获取
光刻热点检测指标
  准确率（ACC）
  召回率（TPR）
  误报率（FPR）
版图特征提取
隐私保护三要素
Notes: 光刻热点检测面临着三个主要的技术难题，。。。光刻热点检测有3个主要指标，Accuracy：被正确检测的版图片段数量与所有版图片段数量的比值。TPR：被正确检测的光刻热点占所有光刻热点的比值FPR：被错误检测的非光刻热点占所有非光刻热点的比值

## Slide 4: 主要内容
研究背景与意义
研究现状与挑战
研究内容
总结与展望

## Slide 5: 研究现状与挑战
集成电路版图特点
  数据维度高
  特征表达复杂
版图特征提取的动机
  提高检测准确率
  提升检测效率
集成电路版图特征提取技术
  局部密度提取技术[H. Yang et al, 2017]
    将版图片段转换为矢量特征表达
  同心圆采样技术[B. Yu et al, 2015]
    以同心圆的方式从版图片段中采样特征
局部密度提取技术
同心圆采样技术
缺点：特征提取时多边形图案周围的
空间信息被忽略
Notes: 集成电路版图有着数据维度高、特征表达复杂的特点。其中做版图特征提取的动机是降低数据维度，提高检测准确率和检测效率。目前已有的集成电路版图特征提取技术是局部密度提取技术和同心圆采样技术，局部密度提取技术是将将版图片段转换为矢量特征表达，而同心圆采样技术是以同心圆的方式从版图片段中采样特征。他们都有一个共同缺点：采样时多边形图案周围的空间信息容易被忽略

## Slide 6: 研究现状与挑战
主流的光刻热点检测技术
基于联邦学习的光刻热点检测
  优点
    打破“数据孤岛”，数据保留在本地进行训练
  缺点
    难以克服高度的数据异构性
基于联邦学习的光刻热点检测
Notes: 现有的主流光刻热点检测技术有，。。。。。深度学习在联邦学习方面的进展为解决光刻热点检测数据集不足的问题提供了一个替代方案。也就是基于联邦学习的光刻热点检测。…

## Slide 7: 主要内容
研究背景与意义
研究现状与挑战
研究内容
总结与展望

## Slide 8: 研究内容一
数据集和神经网络规模
ICCAD数据集
卷积神经网络模型配置
ICCAD训练数据集的正负样本比约为1：14，工业训练数据集的正负样本比约为1：22
Notes: 接下来是我们研究中使用到的数据集和卷积神经网络，我们使用制程为28nm和20nm的 ICCAD 竞赛数据集和工业工业数据集的作为原始训练数据集和测试数据集， ICCAD 数据集的版图设计范式比较简单，其训练数据集的正负样本比约为1：14， 工业数据集的版图设计范式比较复杂，其训练数据集的正负样本比约为1：22；数据集分布的不平衡会带来较大的数据异构性；
卷积神经网络中的第一层卷积层的卷积核都有32个通道，对应了32维的超图像F，

## Slide 9: 研究内容二
基于联邦学习框架的光刻热点检测
  联邦学习经典算法 FedAvg：
  联邦学习优化算法 FedProx：
  联邦蒸馏学习算法 FedMD：
FedAvg
难点：难以解决高度的
数据异构性
FedProx
FedMD
Notes: 第二个研究内容是基于联邦学习框架的光刻热点检测，首先是联邦学习经典算法FedAvg，它的全局目标是每个客户端维护一个共同的全局参数，通过不断的本地更新和中心服务器模型聚合，最终使得模型收敛。而联邦学习优化算法FedProx，它的更新聚合方式和fedavg一样，只是每个本地客户端的目标函数多了一个惩罚项，这个惩罚项是由当前客户端模型更新与上一轮模型聚合参数的差值构成，限制了每个客户端的本地更新，加快了收敛速度，但fedavg和FedProx都难以解决高度的数据异构性问题。
联邦蒸馏学习算法 FedMD 模型异构算法给出了一个独特的思路，其需要客户端模型在公共数据集 D0 上输出分类分数，中心服务器收集并聚合这些 分类分数得到一个全局共识，再将全局共识下发给每个客户端，客户端模型在自己的本地私有数据集 Di 上根据自己独特设计的神经网络模型去学习这个全局共识，
试图用模型异构的思路来解决数据异构的问题
FedMD： 个参与客户端，每个客户端都有一个本地数据集，每个参与客户端独立地设计其自己的模型来执行分类任务。模型可以具有不同的网络结构，协作训练来提高的性能。

## Slide 10: 研究内容二
异构联邦学习的通用框架。每个节点都拥有一个私有数据集和一个相互独立设计的模型。为了在不泄露数据的情况下进行通信和协作，节点需要将他们学到的知识转换为某种标准形式。中央服务器收集这些知识，计算出这些网络的一致性分布。翻译器用来实现知识蒸馏。
图1 异构联邦学习的通用框架
Notes: 接下来是个性化联邦学习算法和其他联邦学习算法的性能比较
在同步情况下，我们个性化联邦学习算法、FedAvg、FedProx、fenMD，Local、Centralized在TPR、FPR和准确率方面的比较；可以看出，我们所提出的算法在联邦学习相关算法上性能达到了最优

## Slide 11: 研究内容二
实验一 联邦学习算法的性能比较
Notes: 接下来是个性化联邦学习算法和其他联邦学习算法的性能比较
在同步情况下，我们个性化联邦学习算法、FedAvg、FedProx、fenMD，Local、Centralized在TPR、FPR和准确率方面的比较；可以看出，我们所提出的算法在联邦学习相关算法上性能达到了最优

## Slide 12: 研究内容二
实验一 联邦学习算法的性能比较
Notes: 接下来是个性化联邦学习算法和其他联邦学习算法的性能比较
在同步情况下，我们个性化联邦学习算法、FedAvg、FedProx、fenMD，Local、Centralized在TPR、FPR和准确率方面的比较；可以看出，我们所提出的算法在联邦学习相关算法上性能达到了最优

## Slide 13: 主要参考文献

## Slide 14: 算法收敛性
模板
实验结果